3.  การประกอบธุรกิจของแต่ละสายการผลิต

  - ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

บริษัทดำเนินการให้บริการบำบัดและกำจัดของเสียและกากอุตสาหกรรมแบบที่เป็นอันตราย และไม่เป็นอันตราย รวมถึงน้ำเสียเคมีและน้ำเสียชีวะภาพ ซึ่งบริษัทจะทำการจัดเก็บกากอุตสาหกรรมจากโรงงานลูกค้า และทำการขนส่งเพื่อนำไปบำบัด ณ ศูนย์บำบัดกากอุตสาหกรรม จังหวัดสระแก้ว

ศูนย์บำบัดของเสียและกากอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้วมีพื้นที่สำหรับการฝังกลบแบบธรรมดาและแบบเฉพาะรวมทั้งหมด 233 ไร่ (เฉพาะหลุมฝังกลบ) ซึ่งตามประมาณการของบริษัทจะสามารถรองรับการให้บริการได้ประมาณ 24-30 ปี กรรมวิธีการบำบัดของเสียและกากอุตสาหกรรม สามารถแบ่งได้ตามประเภทของกากอุตสาหกรรมและน้ำเสียดังนี้

    - การบำบัดของเสียอุตสาหกรรมแบบที่เป็นอันตราย จะเริ่มจากการนำตัวอย่างของเสียที่บริษัทได้รับจากลูกค้ามาวิเคราะห์อย่างละเอียดในห้องปฏิบัติการทดลอง เพื่อทำการกำหนดราคาค่าบริการเสนอแก่ลูกค้า (Pre-Acceptance Test) หากลูกค้าตกลงก็จะมีการรับกากอุตสาหกรรมมาที่ศูนย์สระแก้ว จากนั้นบริษัทจะนำกากอุตสาหกรรมที่ได้รับในแต่ละงวดไปวิเคราะห์เปรียบเทียบกับตัวอย่างของเสียที่บริษัทได้รับมาก่อนหน้าเพื่อทำ Fingerprint Test หากกากที่ได้รับตรงกับกากที่บริษัทนำเสนอราคา บริษัทจะจัดเตรียมกรรมวิธีการบำบัด (Recipe) ให้เหมาะสม จากนั้นจะนำของเสียอันตรายเข้าสู่ระบบปรับเสถียรภาพและการทำให้เป็นของแข็ง (Stabilization and Solidification) โดยใช้ปูนขาวและปูนซีเมนต์เป็นส่วนประกอบหลัก เมื่อการปรับเสถียรภาพเสร็จสิ้นลง กากอุตสาหกรรมที่กลายเป็นของแข็งจะถูกนำไปฝังกลบในหลุมฝังกลบเฉพาะ (Secured Landfill) ปัจจุบัน บริษัทมีความสามารถในการให้บริการบำบัดของเสียอุตสาหกรรมแบบที่เป็นอันตราย 250 ตัน / วัน

ตัวอย่างกากอุตสาหกรรมแบบที่เป็นอันตรายได้แก่ เศษชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ กากตะกอนสีย้อมผ้า และภาชนะใส่สารเคมีมีพิษ

    - การบำบัดของเสียอุตสาหกรรมแบบที่ไม่เป็นอันตราย  จะมีกระบวนการทำการวิเคราะห์แบบ Pre-Acceptance Test และหากผลการตรวจ Fingerprint Test ปรากฏว่า กากอุตสาหกรรมที่ได้รับนั้นเป็นแบบที่ไม่เป็นอันตรายจริง ของเสียนั้นจะถูกนำเข้าระบบฝังกลบแบบธรรมดา (Sanitary Landfill)  โดยไม่ต้องปรับเสถียร ปัจจุบัน บริษัทมีความสามารถในการให้บริการบำบัดของเสียอุตสาหกรรมแบบที่ไม่เป็นอันตราย 1000 ตัน / วัน

ตัวอย่างกากอุตสาหกรรมแบบที่ไม่เป็นอันตรายได้แก่ กากตะกอนน้ำเสีย เศษพลาสติก และเศษยาง

    - การบำบัดน้ำเสียทางเคมีและทางชีวะภาพ ส่วนใหญ่เป็นการบำบัดน้ำเสียจากหลุมฝังกลบของบริษัท และรับบำบัดน้ำเสียโดยตรงให้ลูกค้าเป็นส่วนน้อย ปัจจุบันระบบอยู่ในระหว่างการก่อสร้างและคาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ในเดือน มิถุนายน 2547 โดยบริษัทจะมีความสามารถในการบำบัดน้ำเสียรวม 500 ลูกบาศก์เมตร / วัน

นอกจากการบำบัดและกำจัดของเสียอุตสาหกรรมโดยวิธีฝังกลบซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทแล้ว บริษัทยังมีธุรกิจรองซึ่งดำเนินการโดยบริษัท เวสต์ เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด คือการดำเนินการจัดเก็บของเสียอุตสาหกรรมบางชนิดเช่น น้ำมันหล่อลื่น เครื่องละลาย (solvent) และทรายหล่อแบบ เพื่อนำไปกำจัดโดยวิธีเผาในเตาเผาอุณหภูมิสูง เพื่อเป็นวัตถุดิบทดแทนของโรงงานปูนซีเมนต์ที่ลำปางและสระบุรี อย่างไรก็ดี การกำจัดกากด้วยวิธีนี้มีต้นทุนที่ค่อนข้างจะสูง ดังนั้นบริษัทจะเลือกเฉพาะกากที่ได้รับจากลูกค้าที่อยู่ไกลจากศูนย์สระแก้วแต่ไม่ไกลจากโรงงานปูนซีเมนต์ทั้งสองแห่งและอาจมีต้นทุนค่าขนส่งสูงไปกำจัดด้วยวิธีเผาในเตาของโรงงานปูนซีเมนต์ซึ่งอยู่ใกล้กับโรงงานของลูกค้า

ระบบขนส่ง

บริษัทได้จัดเตรียมทั้งรถที่ถูกออกแบบโดยเฉพาะของบริษัทและรถขนส่งรับจ้าง ที่ผ่านมาตรฐานในการจัดเก็บกากอุตสาหกรรมจากลูกค้า  ซึ่งเป็นรถบรรทุกติดระบบไฮโดรลิคจำนวน 6 คัน แบ่งออกเป็นรถยนต์ของบริษัทจำนวน 1 คัน และรถที่ทำสัญญาว่าจ้างระยะยาว (10 เดือน) จากผู้ประกอบการขนส่งจำนวน 5 คัน บริษัทยังได้ว่าจ้างรถบรรทุกสิบล้ออีกประมาณ 50 คันจากผู้ประกอบการมากกว่า 10 ราย เพื่อรับขนส่งกากอุตสาหกรรมให้แก่บริษัท โดยการคัดเลือกบริษัทขนส่งจากภายนอก บริษัทใช้วิธีคัดเลือกจากบริษัทที่ให้ราคาและข้อเสนอ / เงื่อนไขที่ดีที่สุดแก่บริษัท อย่างไรก็ตาม หลังจากบริษัทได้เสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชนแล้ว บริษัทจะจัดสรรเงินจำนวน 45 ล้านบาท เพื่อซื้อรถขนส่งแบบไฮโดรลิคจำนวน 5 คัน และรถสิบล้อจำนวน 10 คัน เพื่อให้เกิดความสมดุลในการบริหารระบบขนส่ง

บริษัทได้เน้นถึงความปลอดภัยระหว่างการขนส่งเป็นสิ่งสำคัญ  บริษัทจึงได้มีการจัดอบรมในเรื่องขั้นตอนและการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยแก่พนักงานขับรถอย่างต่อเนื่อง และพนักงานขับรถจะต้องได้รับใบอนุญาตประเภท 4 สำหรับการขับรถขนส่งสารเคมีอีกด้วย นอกจากนี้ บริษัทยังได้เริ่มมีการติดตั้งเครื่องบันทึกการเดินทาง (กล่องดำ) ในรถขนส่งทุกคันซึ่งคาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในปี 2547 เพื่อใช้ในการบันทึกเส้นทางและความเร็ว เพื่อเป็นการป้องกันเรื่องอุบัติเหตุในการขนส่งและมีนโยบายจะติดตั้งระบบ GPS (Global Position System) เพื่อตรวจสอบตำแหน่งของรถขนส่งของรถในอนาคตอีกด้วย

ทีมฉุกเฉิน

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมต่ออุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้ บริษัทได้มีการจัดตั้งทีมฉุกเฉินซึ่งประกอบด้วยบุคลากรจากแผนกต่าง ๆ และจัดเตรียมอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้มีความพร้อมและมีประสิทธิภาพ โดยทีมฉุกเฉินจะมีความพร้อม เพื่อออกปฏิบัติตลอด 24 ชั่วโมง ในการกู้ภัยและให้ความช่วยเหลืออุบัติเหตุที่มีการกระจายของสารเคมี (Chemical Spill) นอกจากนี้ในกรณีที่อุบัติเหตุเกิดขึ้นในเขตห่างไกลโครงการของบริษัท บริษัทจะสามารถขอความช่วยเหลือฉุกเฉินจากเครือข่ายของบริษัทที่มีพนักงานที่ผ่านการอบรมการกู้ภัยที่พร้อมให้การช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว

ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ลำดับที่ 101 และ รายงานผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ใบอนุญาตลำดับที่ 101 ที่ได้รับจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมและได้รับความเห็นชอบในรายงานผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากสำนักนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม เป็นใบอนุญาต/ความเห็นชอบที่ไม่มีข้อจำกัดเรื่องระยะเวลาและไม่ต้องต่ออายุ แต่มีเงื่อนไขที่สำคัญ 2 ประการ คือ

- โครงการจะต้องตั้งอยู่ที่ทำการของโครงการในปัจจุบัน (จังหวัดสระแก้ว)

- ปฏิบัติตามมาตรการที่บริษัทได้รายงานไว้ในรายงานผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

การได้รับการส่งเสริมการลงทุน ( BOI )

บริษัทได้รับสิทธิพิเศษ จากการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 โดยสังเขปดังต่อไปนี้

- ตามมาตรา 31 วรรคหนึ่ง ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการ ที่ได้รับการส่งเสริมรวม มีกำหนดเวลา 8 ปี นับแต่วันเริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2545

- ตามมาตรา 28 ให้ได้รับยกเว้นอากรขาเข้า สำหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ

- ตามมาตรา 34 ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริม ซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามมาตรา 31 ไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาที่ผู้ได้รับการส่งเสริมได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลนั้น

- มาตรา 35 (3) ให้ได้รับอนุญาตให้หักเงินลงทุนในการติดตั้งหรือก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกร้อยละยี่สิบห้าของเงินลงทุน นอกเหนือไปจากการหักค่าเสื่อมราคาตามปกติ

แผนพัฒนาโครงการ (ขนาดของโครงการเมื่อเปิดเต็มที่)

ตามแผนพัฒนาโครงการที่ได้ยื่นเสนอต่อสำนักงานนโยบายสิ่งแวดล้อม บริษัทจะมีความสามารถในการรองรับกากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตราย 1.88 ล้านตัน และที่ไม่เป็นอันตราย 4.11 ล้านตัน โดยมีหลุมฝังกลบและสิ่งระบบสาธารณูปโภค โดยสรุปดังนี้

- หลุมฝังกลบเฉพาะ 3 หลุม

- หลุมฝังกลบแบบธรรมดา 5 หลุม

- ระบบบำบัดน้ำเสียชีวะภาพ

- ระบบปรับเสถียรภาพและทำให้แข็งตัว

- บ่อฝัง & กักเก็บน้ำฝน

ในการให้บริการฝังกลบกากอุตสาหกรรม บริษัทจะก่อสร้างหลุมฝังกลบอย่างปลอดภัย  และหลุมฝังกลบสุขาภิบาล อย่างละ 1 หลุมซึ่งสามารถรองรับกากอุตสาหกรรมได้ตั้งแต่ 350,000-1,500,000 ตัน (ขึ้นอยู่กับขนาดหลุมฝังกลบ) และฝังกลบจนกว่าจะเต็มหลุม  จึงค่อยๆ ทยอยก่อสร้างหลุมต่อๆ ไปจนเต็ม เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ บริษัทจะมีหลุมฝังกลบรวม 8 หลุม แบ่งเป็นหลุมฝังกลบอย่างปลอดภัย 3 หลุม และหลุมฝังกลบสุขาภิบาล 5 หลุม โดยมีลักษณะเป็นหลุมลอยซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากล

3.2    การตลาดและภาวะการแข่งขัน

ปริมาณกากอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 6 ต่อปี

จากข้อมูลของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ปี 2543 ประเทศไทยมีปริมาณกากอุตสาหกรรมแบบที่เป็นอันตราย 1.24 ล้านตัน/ปี ส่วนกากอุตสาหกรรมแบบที่ไม่เป็นอันตรายประมาณ 3 ล้านตัน/ปี และคาดว่าจะมีการเติบโตโดยรวมประมาณร้อยละ 6 ต่อปี เมื่อเทียบกับดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม ซึ่งขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.3 ในปี 2546 และการบริโภคภายในประเทศขยายตัวเพิ่มขึ้น ประมาณร้อยละ 5-7 ต่อปี

ปริมาณกากอุตสาหกรรมที่ส่งให้บริษัทกำจัดจะเพิ่มมากขึ้น

นอกจากนี้ จากข้อมูลของ Japan International Corporation Agency  (“JICA”) ซึ่งทำการวิจัยและสำรวจโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศไทยจำนวนประมาณ 200 รายสรุปได้ว่า ปริมาณของเสียและกากอุตสาหกรรมที่ถูกกำจัดอย่างไม่ถูกต้องจำนวนมาก  สูงถึงร้อยละ 35 และร้อยละ 16 ของกากอุตสาหกรรมแบบที่เป็นอันตรายและไม่เป็นอันตรายทั้งหมด

จากข้อมูลของกรมโรงงานอุตสาหกรรมและ JICA

การฝังกลบภายในโรงงานและการกำจัดที่ไม่ถูกต้องมีแนวโน้มที่จะลดลงเนื่องจาก

- จำนวนผู้ให้บริการบำบัดกากอุตสาหกรรมมีจำนวนเพิ่มขึ้นจำนวน 1 ราย เป็น 2 รายในปี 2546 กล่าวคือ ก่อนปี 2546 มีผู้ประกอบการกำจัดและบำบัดกากอุตสาหกรรมในประเทศอยู่เพียงรายเดียวคือ บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) หรือ (“GENCO”)  ต่อมาบริษัทได้เริ่มดำเนินการในเดือนมีนาคม 2546 ทำให้มีการเพิ่มปริมาณการให้บริการที่สูงขึ้นและมีลูกค้าใหม่จำนวนมากหันมาใช้บริการกำจัดและบำบัดกากอุตสาหกรรมที่ถูกต้องกับผู้ให้บริการมากขึ้น ในปัจจุบัน มีผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการลำดับที่ 101 เป็นจำนวน 5 ราย ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการกำจัดและบำบัดกากอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอยู่ 2 ราย คือ บริษัท เอง และ GENCO เท่านั้น ที่ได้รับอนุญาตให้บำบัดกากอุตสาหกรรมด้วยวิธีฝังกลบ

- กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีนโยบายจะเข้มงวดกับการกำจัดของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม โดยอยู่ในระหว่างการออกกฎระเบียบข้อบังคับให้โรงงานอุตสาหกรรมบำบัดของเสียอย่างถูกวิธี โดยเฉพาะการส่งมาบำบัดที่โครงการบำบัดกากอุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต โดยจะตั้งเป็นเงื่อนไขของการต่อใบอนุญาตโรงงาน

- จากการแข่งขันที่สูงขึ้นในกลุ่มผู้ให้บริการกำจัดและบำบัดกากอุตสาหกรรมในปัจจุบัน ทำให้มีการแข่งขันราคา ซึ่งจะทำให้มีโรงงานที่หันมาใช้บริการที่ถูกต้องมากขึ้นอีก

ปริมาณกากอุตสาหกรรมและการเติบโต

หมายเหตุ จากข้อมูลของกรมควบคุมมลพิษ

การกำจัดกากอุตสาหกรรม

ตามพระราชบัญญัติโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ.2535 บริษัทที่ให้บริการกำจัดและบำบัดกากอุตสาหกรรม จะต้องได้รับใบอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมและต้องจัดทำรายงานผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment หรือ  “EIA.”) เพื่อขอความเห็นชอบต่อสำนักงานนโยบายสิ่งแวดล้อม รวมถึงการจัดทำประชาพิจารณ์ต่อประชาชนรอบๆพื้นที่โครงการอีกด้วย หากมีการขยายพื้นที่โครงการผู้ประกอบการจะต้องจัดทำรายงาน EIA อีกครั้ง และหากบริษัทจัดทำโครงการใหม่ในพื้นที่อื่นผู้ประกอบการจะต้องจัดทำรายงาน EIA และขอใบอนุญาตโรงงานลำดับที่ 101 และ 105 อีกครั้งด้วย

# ใบอนุญาตเพื่อบำบัดกากอุตสาหกรรม ปัจจุบันมี 3 ประเภท ได้แก่

- ใบอนุญาตโรงงานลำดับที่ 101  สำหรับการคัดแยกและ/หรือฝังกลบของเสียแบบที่เป็นอันตราย และแบบไม่เป็นอันตราย

- ใบอนุญาตโรงงานลำดับที่     105  	สำหรับการคัดแยกและ/หรือฝังกลบของเสียแบบที่ไม่

เป็นอันตราย

- ใบอนุญาตโรงงานลำดับที่     106	สำหรับการนำของเสียมาใช้ประโยชน์ใหม่ (Recycle)

ปัจจุบันโครงการ/ผู้บำบัดกากอุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงาน แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่

- กลุ่มโรงงานปูนซีเมนต์  :  จะรับกากประเภทสารละลาย (Solvent) ซึ่งโรงงานสามารถใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนหรือวัตถุดิบทดแทนได้เท่านั้น และไม่ส่งผลกระทบต่อการผลิตปูนซีเมนต์ซึ่งเป็นธุรกิจหลัก ลักษณะการกำจัดจะเป็นการเผาที่อุณหภูมิสูงและไม่เหลือเถ้าภายหลัง

- กลุ่มที่นำของเสียมาใช้ประโยชน์ใหม่ :  จะรับกากประเภทสารละลาย (Solvent) บางประเภท เช่น น้ำมันหล่อลื่น โดยจะนำมากลั่นเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ใหม่

- กลุ่มโครงการกำจัดกากแบบฝังกลบ : จะนำกากอุตสาหกรรมไปปรับเสถียรภาพ ทำให้เป็นของแข็ง และนำไปฝังกลบในชั้นใต้ดินตามวิธีการที่ผ่านการอนุญาตจากกรมโรงงานและเป็นไปตาม EIA

### ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม

ปัจจุบันมีผู้ประกอบการบำบัดของเสียรวมทั้งสิ้น 12 ราย โดยถ้าจำกัดเฉพาะการบำบัดกากอุตสาหกรรมแบบอันตรายด้วยวิธีฝังกลบนั้นจะมีผู้ที่อยู่ที่อุตสาหกรรมเดียวกับบริษัท 1 ราย ได้แก่ บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) หรือ GENCO

สำหรับกลุ่มปูนซีเมนต์ไม่ใช่คู่แข่งของบริษัท เนื่องจากมีกากอุตสาหกรรมน้อยชนิดที่สามารถนำไปเผาในเตาของโรงงานปูนซีเมนต์ได้ และธุรกิจกำจัดกากอุตสาหกรรมไม่ใช่ธุรกิจหลักของโรงงานปูนซีเมนต์

| กากอุตสาหกรรมอันตราย | ใบอนุญาต | กากอุตสาหกรรมไม่อันตราย | ใบอนุญาต |
| --- | --- | --- | --- |
| กลุ่มฝังกลบ 1. บมจ. โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) ที่ตั้ง : จังหวัดสระแก้ว เนื้อที่ 414 ไร่ 2. บมจ. บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (GENCO) ที่ตั้ง : นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุต จังหวัดระยอง เนื้อที่ 138.5ไร่ นิคมศูนย์แสมดำ จังหวัดราชบุรี เนื้อที่ 500 ไร่ | 101 101 | กลุ่มฝังกลบ 1. บมจ. โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) ที่ตั้ง : จังหวัดสระแก้ว เนื้อที่ 414 ไร่ 2. บมจ. บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (GENCO) ที่ตั้ง : นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุต จังหวัดระยอง เนื้อที่ 138.5ไร่ นิคมศูนย์แสมดำ จังหวัดราชบุรี เนื้อที่ 500 ไร่ 3. บจก. อีสเทิร์น ซีบอร์ดเอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็ก ที่ตั้ง : จังหวัดชลบุรี 4. บมจ. โซ้วกิมฮวด ดิซโพสเวซท์ (1999) ที่ตั้ง : จังหวัดเพชรบูรณ์ 5. บมจ. เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน ที่ตั้ง : จังหวัดสระบุรี | 105 105 105 105 105 |
| กลุ่มเตาเผา (กลุ่มปูนซีเมนต์) 3. กลุ่มบมจ. ปูนซีเมนต์ไทย 4. บมจ. ทีพีไอโพลีน 5. บมจ. ปูนซีเมนต์นครหลวง | 101 101 101 | กลุ่มเตาเผา 6. บจก. บ้านแพนเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ โฮลดิ้ง 7. บมจ. สวนอุตสาหกรรมโรจนะ 8. บจก. ที่ดินอุตสาหกรรมเครือซีเมนต์ไทย 9. บจก. ระยองที่ดินอุตสาหกรรม | 105 105 105 105 |

3.3   กลยุทธ์ในการแข่งขัน

1.  การใช้กลยุทธ์ทางราคาที่เหมาะสม

เนื่องจากบริษัทเริ่มประกอบกิจการเมื่อเดือนมีนาคม 2546 บริษัทจึงได้ใช้นโยบายตั้งราคาเป็นอัตราส่วนต่อต้นทุน แต่ด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่ามากจึงมีผลทำให้ราคาค่าบริการของบริษัทที่ต่ำกว่าคู่แข่ง

อีกทั้งเนื่องจากที่ดินของโครงการศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อม จ.สระแก้ว เป็นที่ดินผืนใหญ่ทำให้ต้นทุนในเรื่องที่ดินค่อนข้างถูกซึ่งมีความเหมาะสมในการทำการฝังกลบ ซึ่งจะแตกต่างจากการเช่าที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมเพื่อทำหลุมฝังกลบ (ในกรณีของคู่แข่ง) เป็นอย่างมาก เนื่องจากการซื้อที่ดินด้วยต้นทุนที่ต่ำเป็นการลงทุนในครั้งแรกเพียงครั้งเดียว ส่วนการเช่า (ในอัตราที่สูงกว่าการซื้อ) จะต้องจ่ายทุก ๆ ปี ประกอบกับการแบ่งการลงทุนออกเป็นระยะ (PHASE) ตามการวางแผนการตลาดจริงทำให้สามารถควบคุมการลงทุนให้อยู่ในวงจำกัดได้ส่งผลให้โครงการสามารถควบคุมต้นทุนในการลงทุนซึ่งถือเป็นต้นทุนคงที่ได้เป็นอย่างดี ทำให้โครงการมีความยึดหยุ่นในการกำหนดราคาค่าบริการเพื่อเสนอเป็นทางเลือกกับโรงงานลูกค้าได้มาก อาทิ เช่น

- การเสนอราคาแบบ Progressive Price ตามปริมาณกากที่เพิ่มขึ้น โดยค่าบริการจะลดลง

- การทำ Long Term Contract โดยเสนอราคาค่าบำบัดที่ถูกลงแลกกับสัญญาที่มีระยะเวลายาวขึ้นเป็น 2 – 3 ปี โดยโครงการจะได้ประโยชน์ในการสร้างฐานลูกค้าได้เพิ่มมากขึ้นและมีจำนวนที่แน่นอน ทำให้สามารถวางแผนในการปฏิบัติงานได้และการลงทุนได้แม่นยำขึ้น

2. การสร้างสัมพันธ์ไมตรีที่ดีกับลูกค้าและสาธารณชน

เนื่องจากบริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการรายใหม่ การประชาสัมพันธ์ข้อมูลการให้บริการของบริษัท จึงเป็นสิ่งสำคัญซึ่งสามารถทำได้ดังนี้

- การจัดสัมมนาเพื่อแนะนำบริษัทฯ

  - นิคมอุตสาหกรรม : บริษัทฯ จะได้ประสานงานกับนิคมอุตสาหกรรมแต่ละแห่ง เพื่อขอใช้สถานที่ และเชิญโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมเข้าร่วมสัมมนา

  - อุตสาหกรรมจังหวัด : บริษัทฯ จะได้ประสานกับนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดแต่ละจังหวัด

- การเข้าร่วมนิทรรศการทางวิชาการและสิ่งแวดล้อม

- การมีส่วนร่วมในการประชุมทางวิชาการของภาคราชการ ด้วยการเสนอตัวเพื่อเป็นผู้อภิปรายในบทบาทของผู้ให้บริการกำจัดกากอุตสาหกรรม

- ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่เข้าใจลักษณะการดำเนินการของโครงการ

3. การให้บริการที่ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ

โดยบริษัทจะมุ่งเน้นการกำจัดกากอุตสาหกรรมที่มีมาตรฐานเทียบเท่ากับ EU และสหรัฐอเมริกา และมีวิธีบำบัดอย่างถูกต้อง จึงไม่ก่อให้เกิดปัญหาภายหลัง นอกจากนี้บริษัทจะมุ่งเน้นการสร้างความเชื่อมั่นและความพึงพอใจให้กับลูกค้า เช่นการรักษาคำสัญญาการตรงต่อเวลา และการทำงานด้วยความรวดเร็ว

4. การดำเนินการให้ได้มาตรฐานสากล

เพื่อให้การดำเนินกิจการของโครงการเป็นไปอย่างได้มาตรฐานสากลและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทางโครงการจึงกำหนดแผนในการจัดทำระบบมาตรฐานดังนี้

- ISO9002 เพื่อสร้างมาตรฐานระบบการจัดการเรื่องคุณภาพการให้บริการในธุรกิจการบำบัดและกำจัดกากอุตสาหกรรม  บริษัทมีเป้าหมายในการได้รับรองมาตรฐาน ISO9002 ในไตรมาสที่ 4 ในปี 2547

- ISO 14001 เพื่อสร้างมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมของศูนย์บริการการจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อม จังหวัดสระแก้ว  บริษัทมีเป้าหมายในการได้รับรองมาตรฐาน ISO14001 ในไตรมาสที่ 4 ในปี 2547

- ISO 18000 เพื่อสร้างมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของศูนย์บริหารการจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อม จังหวัดสระแก้ว  บริษัทมีเป้าหมายในการได้รับรองมาตรฐาน ISO18000 ในปี 2548

- ISO 17025 เพื่อสร้างมาตรฐานในขั้นตอนการวิเคราะห์ของห้องปฏิบัติการทดลอง ของศูนย์บริการการจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อม จังหวัดสระแก้ว  บริษัทมีเป้าหมายในการได้รับรองมาตรฐาน ISO17025 ในปี 2548

บริษัทย่อย หรือ WE ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001 แล้ว

5. การประสานงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานราชการ

เนื่องจากธุรกิจการให้บริการบำบัดและกำจัดกากอุตสาหกรรมจำเป็นต้องมีการประสานงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานราชการซึ่งกำกับดูแล ซึ่งได้แก่

- กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

มีหน้าที่ควบคุมการขออนุญาตนำกากออกนอกโรงงานสำหรับโรงงานต่างๆ ที่อยู่นอกนิคมอุตสาหกรรมที่จะส่งมาบำบัดที่บริษัท และควบคุมการก่อสร้างและปฎิบัติงานให้เป็นไปตามใบอนุญาตที่ได้รับจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม (101, 105)

- การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

มีหน้าที่ควบคุมการอนุมัตินำกากอออกนอกโรงงานของโรงงานต่างๆ ที่ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศที่จะส่งกากมาบำบัดที่บริษัท และตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยของศูนย์บริหารการจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อม จ. สระแก้ว ของบริษัท โดยเน้นความถูกต้องตามกฎหมายของการปฏิบัติงานและใบอนุญาตที่ได้รับ

- สำนักนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม

มีหน้าที่ควบคุมการก่อสร้างและการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามรายละเอียดที่บริษัทได้รับอนุมัติในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Report) รวมทั้งการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Monitoring) อย่างต่อเนื่อง

- กรมควบคุมมลพิษ

มีหน้าที่ควบคุมการดำเนินการโดยผ่านทางหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของจังหวัด เช่น สาธารณสุขจังหวัด โดยเน้นเรื่องการปฏิบัติงานที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขอนามัยของประชาชนในพื้นที่

หน่วยงานเหล่านี้จะเข้าตรวจสอบ/เยี่ยมชมโครงการของบริษัทสม่ำเสมอ โดยมีความถี่ตั้งแต่ 1-2 เดือนต่อครั้ง สำหรับกรมโรงงานอุตสาหกรรมและสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม ถึง 1 ปีต่อครั้ง สำหรับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและกรมควบคุมมลพิษ บริษัทฯ จึงได้จัดตั้งฝ่ายรัฐสัมพันธ์ (Government Affair) ขึ้นมาเพื่อประสานความร่วมมือกับหน่วยงานดังกล่าว โดยดูแลเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

- เข้าร่วมกิจกรรมของหน่วยงานทั้ง 4 แห่งเพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดี

- การประชุมเพื่อการติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ หน่วยงาน ทั้ง 4 หน่วยงาน

- การขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานทั้ง 4 แห่งในเรื่องการตรวจติดตามและควบคุมการจัดส่งเพื่อการบำบัดกากอุตสาหกรรมของโรงงานผู้ประกอบการให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายและคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม

ตั้งแต่เริ่มการดำเนินการมา บริษัทไม่เคยได้รับการร้องเรียนหรือตรวจสอบมีปัญหากับหน่วยราชการใดที่มีผลอย่างเป็นสาระสำคัญต่อการดำเนินการของบริษัท

3.4  นโยบายราคา

เนื่องจากบริษัทมีต้นทุนที่ดินและต้นทุนโดยรวมที่ต่ำกว่าคู่แข่ง บริษัทจึงมีข้อได้เปรียบในการเสนอราคาที่ถูกกว่าแก่ลูกค้าของบริษัท ซึ่งบริษัทยังรักษาระดับอัตรากำไรขั้นต้นที่ดีได้อยู่ ณ ขณะนี้ บริษัทใช้นโยบายราคาแบบอัตราส่วนต่อต้นทุน และมีแผนที่จะรักษาอัตรากำไรขั้นต้นไว้ที่ประมาณ 55% ในระดับเดียวกับปัจจุบัน

ในการเสนอราคาต่อลูกค้าบริษัทจะมีการให้ราคาเดิมในระยะเวลา 3 เดือนโดยประมาณสำหรับลูกค้าที่ไม่มีสัญญาระยะยาว และมีการให้ราคาเดิมหรือมีการให้ราคาต่อตันที่ลดลงหากบริษัทมีการทำสัญญาระยะยาวกับลูกค้า สำหรับค่าใช้จ่ายในการขนส่งบริษัทอาจจะเสนอราคาค่าบริการซึ่งรวมหรือแยกค่าขนส่งต่างหากแล้วแต่กรณี โดยบริษัทมีนโยบายที่จะให้ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบในส่วนของค่าขนส่งซึ่งอาจรวมหรือแยกกับค่าบริการ และบริษัทอาจจะขึ้นราคาค่าขนส่งหากราคาของน้ำมันมีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในอนาคต (ดูรายละเอียดในส่วนที่ 2 หัวข้อ 1.7 )

3.5  ช่องทางการจัดจำหน่าย

การดำเนินงานด้านการตลาดจะดำเนินการผ่านบริษัทย่อย คือ WE โดยทีมงานของบริษัทย่อยจะติดต่อกับลูกค้าโดยตรง โดยมีทีมงานด้านการตลาด ซึ่งประกอบด้วยทีมงานด้านขายและพนักงานลูกค้าสัมพันธ์ แต่ละทีมจะแบ่งตามเขตพื้นที่ที่ได้บริการแก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายและทีมงานโครงการพิเศษที่ให้บริการเฉพาะโรงงานที่มีผู้ถือหุ้นเป็นชาวญี่ปุ่น ซึ่งทีมงานจะมีความคุ้นเคยกับภาษาและวัฒนธรรมของบริษัทญี่ปุ่นอีกด้วย

3.6   ลูกค้าเป้าหมาย

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลัก ได้แก่ ลูกค้าในเขตภาคกลางและภาคตะวันออก รองลงไปได้แก่ ภาคเหนือและภาคอื่นๆ ทั้งนี้ บริษัทได้แบ่งกลุ่มลูกค้าเป็น 2 ประเภท ดังนี้

1. กลุ่มที่ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม :

ลูกค้ากลุ่มนี้จะเป็นโรงงานขนาดกลางถึงใหญ่ มีกากอุตสาหกรรมหลากหลายชนิด มีการจัดการกากอุตสาหกรรมที่เป็นระบบ ได้แก่ การมีทีมงานชัดเจน, มีระบบเอกสารและการอนุญาตนำกากอุตสาหกรรมออกนอกโรงงานอย่างมีขั้นตอน, มีการควบคุมดูแลให้ถูกต้องตามกฎหมายและคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ลูกค้าในกลุ่มนี้ได้แก่

- อุตสาหกรรมยานยนต์

- อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์

- อุตสาหกรรมถลุงโลหะ

- อุตสาหกรรมเคมี

- อุตสาหกรรมสี

- อุตสาหกรรมฟอกย้อม

- อุตสาหกรรมแก้วและกระจก

- อุตสาหกรรมสิ่งทอ

2. กลุ่มที่ตั้งอยู่นอกนิคมอุตสาหกรรม

ลูกค้ากลุ่มนี้เป็นโรงงานขนาดเล็ก – กลาง และขนาดใหญ่ มีกากอุตสาหกรรมหลากหลายชนิด ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ซึ่งมีความสะดวกด้านการขนส่ง กลุ่มโรงงานเหล่านี้อยู่ในความดูแลของกรมโรงงานอุตสาหกรรม นอกจากนี้ยังมีลูกค้าที่เป็นหน่วยงานรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ ได้แก่ ห้องปฏิบัติการทดลอง ของหน่วยราชการ, มหาวิทยาลัย และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

รายได้จากกลุ่มลูกค้าของบริษัทสามารถแยกตามประเภทอุตสาหกรรมได้ดังนี้

ในปีที่ผ่านมา บริษัทมีลูกค้าเพียง 1 ราย ที่มีสัดส่วนต่อยอดรายได้รวมเกินกว่า 10% ของรายได้ทั้งหมด คือ บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) มูลค่ารวมของลูกค้ารายใหญ่ 10 รายแรก มีสัดส่วนต่อยอดรายได้รวมของบริษัทเท่ากับร้อยละ 40 ของรายได้ทั้งหมดของบริษัท บริษัทมีลูกค้าที่มีสัญญาระยะยาวเกิน 1 ปี คิดเป็น 39 % ของจำนวนลูกค้าทั้งหมด

3.7 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

1. กำลังการผลิตและปริมาณการให้บริการ

ตั้งแต่บริษัทได้เริ่มดำเนินการเมื่อเดือนมีนาคม 2546 บริษัทได้มีกำลังการผลิตและปริมาณการผลิตดังนี้

หมายเหตุ  : กำลังการผลิตคิดวันทำงานเท่ากับ 300 วันต่อปีทำงาน วันละ 8 ชั่วโมง

* คำนวณจากความสามารถในการให้บริการสูงสุดของอาคารปรับเสถียรในปัจจุบัน(1 อาคาร) คือ 250 ตัน/วัน ในอนาคตเมื่อปริมาณกากอุตสาหกรรมเข้าสู่โครงการเพิ่มขึ้น บริษัทมีโครงการจะเพิ่มอาคารปรับเสถียรอีก 1 อาคาร ซึ่งจะสามารถจะให้บริการได้ เท่ากับ 500 ตัน/วัน ซึ่งเท่ากับกำลังการผลิตที่รายงานไว้ใน EIA

** คำนวณจากความสามารถในการให้บริการสูงสุดของบริษะท เช่น ปริมาณรถบรรทุก การชั่งน้ำหนัก การตรวจสอบจากห้องปฏิบัติการ ฯลฯ ซึ่งเท่ากับกำลังการผลิตที่รายงานไว้ใน EIA

ในปี 2546 ซึ่งเป็นปีแรกของโครงการ การให้บริการกำจัดกากอุตสาหกรรมของบริษัท ยังมีสัดส่วนค่อนข้างต่ำเนื่องจากเป็นช่วงเริ่มต้นของโครงการ และระบบสาธารณูปโภคยังก่อสร้างไม่เสร็จ อย่างไรก็ตามปัจจุบันระบบสาธารณูปโภคได้เริ่มดำเนินการได้แล้ว จึงสามารถรองรับกากอุตสาหกรรมได้เต็มที่ตามกำลังผลิตที่ระบุไว้ข้างต้น

อัตราการให้บริการจริงนั้นยังอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนค่างต่ำ แต่บริษัทมีแผนที่จะขยายฐานลูกค้าเพิ่มขึ้นในอนาคต

2. ที่ดิน

โครงการบำบัดกากอุตสาหกรรมของบริษัทตั้งอยู่บนที่ดินเนื้อที่ 414 ไร่ ตั้งอยู่ที่ หมู่4 บ้านหนองมะอึ ตำบลโนนหมากเค้า  อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ลักษณะทั่วไปของที่ดินมีดังนี้

- ไม่มีชุมชนหลักอยู่ในรัศมี 3 กิโลเมตร จากพื้นที่โครงการ

-  อยู่ห่างจากถนนสายหลัก (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 33) 6.5 กิโลเมตร

-  อยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 44 – 52  เมตร และห่างจากชายทะเลฝั่งตะวันออก 150 กิโลเมตร

-  ไม่ปรากฏน้ำท่วมในพื้นที่โครงการในรอบ 100 ปี

-  สภาพพื้นที่ทั้งหมดตรงกับข้อกำหนดของกรมควบคุมมลพิษ กรมโรงงานอุตสาหกรรมและข้อกำหนดของ U.S. Environmental Protection Agency (“EPA”)

จากปริมาณที่ดินดังกล่าวสามารถรองรับกากอุตสาหกรรมได้ประมาณ 6 ล้านตัน หากคำนวณ ณ ขีดความสามารถสูงสุดของโครงการที่ได้ศึกษาไว้ EIA  (Maximum Capacity) คือ ปริมาณกำจัดกากอุตสาหกรรมอันตราย 500 ตัน/วัน (มีโรงปรับเสถียร 2 โรง) และกากอุตสาหกรรมไม่เป็นอันตราย 1,000 ตัน/วัน โดยให้เวลากำการ 320 วันต่อปี บริษัทจะใช้ที่ดินเพื่อการฝังกลบได้เท่ากับ 11 ปี (ที่มา : รายงานผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มกราคม 2545) อย่างไรก็ตามบริษัทได้ประเมินว่าปริมาณกากอุตสาหกรรมที่เข้าโครงการจะมีปริมาณเฉลี่ยอยู่ในระดับ  200,000-250,000 ตันต่อปี ซึ่งหากตรงตามประมาณการดังกล่าวจะใช้ที่ดินเพื่อการฝังกลบได้ 24-30 ปี

แผนฝังแสดงที่ตั้งโครงการประกอบตามเอกสารแนบ

3. วัตถุดิบ

ในการบำบัดกากอุตสาหกรรมประเภทฝังกลบจะใช้วัตถุดิบที่สำคัญ ได้แก่ แผ่นวัสดุปูพื้น (PVC Sheet) และเคมีภัณฑ์ที่ใช้ในการปรับเสถียรภาพและทำให้เป็นก้อนแข็ง ซึ่งใช้เฉพาะกากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตราย เคมีภัณฑ์เหล่านี้ ได้แก่ ปูนซีเมนต์, ปูนขาว และสารเคมีต่าง ๆ เช่น โซเดียมซิลไฟด์ (Na2S) , โซเดียมไฮโปคลอไรด์ (NaOCI), เฟอร์รัสซัลเฟต (Fe2SO4) และไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (H2O2) วัสถุดิบทุกประเภทสามารถจัดซื้อได้จากผู้จำหน่ายในประเทศซึ่งมีจำนวนหลายราย

### สัดส่วนของต้นทุน

ในปี 2546 บริษัทมีสัดส่วนของต้นทุนคิดโดยประมาณเป็น ค่าขนส่งประมาณ 48% (ซึ่งบริษัทจะให้ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนนี้) ค่าเสื่อมของสินทรัพย์ประมาณ 18% ค่าจ้างพนักงานประมาณ 16% ค่าสารเคมีอื่นๆประมาณ 6% ค่านํ้ามันประมาณ 2% และค่าใช้จ่ายอื่นๆประมาณ 10% จะเห็นได้ว่าค่าขนส่งมีสัดส่วนของต้นทุนที่สูง เนื่องจากหลุมฝังกลบจะถูกบันทึกเป็นสินทรัพย์ของบริษัท และจะมีการตัดจ่ายเป็นค่าเสื่อมของสินทรัพย์เมื่อมีการใช้จริง

ในอนาคตสัดส่วนของต้นทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากข่างต้น แต่บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลในส่วนนี้ไว้ในรายงานประจำปี

  - ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

การกำหนดพื้นที่กันชน

บริษัทได้เห็นความสำคัญในการกำหนดพื้นที่กันชน (Buffer Zone) เพื่อเป็นแนวป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากโครงการโดยเฉพาะฝุ่น, เสียง และกลิ่นอันเป็นเหตุรบกวน แนวป้องกันดังกล่าวจะปลูกต้นไม้ 3 แถว เป็นแนวสลับฟันปลา ต้นไม้ที่ปลูกจะเป็นต้นไม้ยืนต้น ซึ่งทางโครงการจะทำการตัดไม้เท่าที่จำเป็นในบริเวณต่างๆ ตลอดจนทำการล้อมต้นไม้ใหญ่และเคลื่อนย้ายมาปลูกบริเวณ Buffer Zone และบริเวณเกาะกลางถนนและพื้นที่จัดสวนภายในโครงการโดยไม่มีการทำลายแต่ประการใด

การตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม

โครงการของบริษัทได้มีหน่วยงานจากภาครัฐมาตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ ทั้งจากหน่วยงานระดับท้องที่คือ อุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว และจากหน่วยงานฝ่ายกลางคือกรมโรงงานอุตสาหกรรม และสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม โดยหน่วยงานเหล่านี้จะเข้าตรวจสอบประมาณ 1-2 เดือนต่อครั้ง ตั้งแต่เริ่มการดำเนินการมา บริษัทไม่เคยมีปัญหากับหน่วยงานใดเป็นสาระสำคัญต่อการดำเนินการของบริษัท

การตั้งสำรองค่าใช้จ่ายเพื่อสิ่งแวดล้อม

บริษัทมีนโยบายที่จะตั้งสำรองเงินค่าใช้จ่ายเพื่อสิ่งแวดล้อมประมาณ 3.5 ล้านบาท ต่อปี